| D N | Присоединение к трубопроводу | PN, МПа | Размеры, мм | n | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L | Н | Н1 | DO | D1 | D2 | D3 | D4 | I | Ь | d |  |  |
| 15 | Муфтовое резьбовое | 16,0 | 90 | 74 | 31 | - |  | - | G1/2-B |  | - |  | - | - | 1,52 |
|  | Фланцевое исп. 7 ГОСТ 12815 |  | 130 |  |  | 105 |  | 75 | - | 35 |  | 18 | 14 | 4 | 3,72 |
|  | Фланцевое исп. 7 ГОСТ 12815 с ответными фланцами ГОСТ 12821 |  | 238 |  |  |  | 12 |  | 19 |  |  |  |  |  | 7,52 |
|  | Муфтовое под приварку |  | 90 |  |  | - | - | - | 21,7 |  | 9,5 | - |  | - | 1,52 |

| 20 | Муфтовое резьбовое |  | 110 |  |  |  |  | - | G3/4-B |  |  | - | - | - | 2,28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фланцевое исп. 7 ГОСТ 12815 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,43 |
|  | Фланцевое исп. 7 ГОСТ 12815 с ответными фланцами ГОСТ 12821 | 16,0 | 280 | 75 | 36 | 125 | 18 | 90 | 26 | 45 |  | 20 | 18 | 4 | 11,38 |
|  | Муфтовое под приварку |  | 110 |  |  | - | - | - | 27 |  | 12,7 | - | - | - | 2,28 |

| 25 | Муфтовое резьбовое |  | 130 |  |  | - |  |  | G1-B |  |  | - |  |  | 2,45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фланцевое исп. 7 ГОСТ 12815 |  | 178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,95 |
|  | Фланцевое исп. 7 ГОСТ 12815 с ответными фланцами ГОСТ 12821 | 16,0 | 304 | 79' | 34 | 135 | 25 | 100 | 33 | 50 |  | 22 | 18 | 4 | 13,70 |
|  | Муфтовое под приварку |  | 130 |  |  | - |  | - | 33,78 | - | 12,7 | - | - |  | 2,45 |

Основные присоединительные и габаритные размеры клапанов обратных 16лс48нж