| DN | Присоединение к трубопроводу | PN, Мпа | Размеры,мм | n | Масса,кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L | D | H | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | b | d |  |  |
| 20 | Муфтовое под приварку | 1,6…16,0 | 90 | 100 | 180 | - | - | - | 27 | - | - | - | - | 2,6 |
|  | Муфтовое резьбовое |  |  |  |  |  |  |  | Rc ¾ |  |  |  |  |  |
|  | Под приварку встык |  |  |  |  |  | 18 |  | 26 |  |  |  |  | 2,4 |
|  | Фланцевое исп. 1 ГОСТ 12815-80 | 1,6 | 140 |  |  | 105 | - | 75 | 58 |  | 12 | 14 | 4 | 4,22 |
|  | Фланцевое исп. 1 ГОСТ 12815-80 с ответными фланцами ГОСТ 12821 |  | 220 |  |  |  | 18 |  | 26 |  |  |  |  | 6,7 |
|  | Фланцевое исп. 1 ГОСТ 12815-80 | 2,5 | 152 |  |  |  | - |  | 58 |  | 14 |  |  | 4,5 |
|  | Фланцевое исп. 1 ГОСТ 12815-80 с ответными фланцами ГОСТ 12821 |  | 228 |  |  |  | 18 |  | 26 |  |  |  |  | 7,11 |
|  | Фланцевое исп. 2 ГОСТ 12815-80 | 4,0 | 152 |  |  | 125 | - | 90 | 50 |  | 18 | 18 |  | 4,48 |
|  |  | 6,3 | 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,12 |
|  |  | 10,0 | 190 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 6,44 |
|  |  | 16,0 | 229 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,52 |
|  | Фланцевое исп. 2 ГОСТ 12815-80 с ответными фланцами ГОСТ 12821 | 4,0 | 230 |  |  | 105 | 18 | 75 | 26 |  | 14 | 14 |  | 7,04 |
|  |  | 6,3 | 302 |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 18 |  | 11,16 |
|  |  | 10,0 | 302 |  |  | 125 |  | 90 |  |  | 20 |  |  | 11,82 |
|  |  | 16,0 | 351 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,98 |
|  | Фланцевое исп. 7 ГОСТ 12815-80 | 16,0 | 229 |  |  | 125 | - | 90 | 58 | 45 |  |  |  | 6,34 |
|  | Фланцевое исп. 7 ГОСТ 128015-80 с ответными фланцами ГОСТ 12821 |  | 355 |  |  |  | 18 |  | 26 | - |  |  |  | 12,22 |