| DN | Присоединение к трубопроводу | PN, МПа | Размеры, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | d | H | Н1 | L | I | b | n |  |
| 15 | Муфтовое резьбовое | 1,6 | 100 |  | - | - | G1/2-B Rc 1/2 |  | - | 100 | 31 | 90 | 21,5 | - | - | 1,3 |
|  | Под приварку встык |  |  |  | 12 |  | 19 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  | Фланцевое исп. 1 ГОСТ 12815 |  |  | 95 | 18 | 65 | - | 47 | 14 |  | - | 118 | - | 12 | 4 | 2,7 |
|  | Фланцевое исп. 1 ГОСТ 12815 с ответными фланцами исп. 1 ГОСТ 12821 |  |  |  | 12 |  | 19 | - |  |  |  | 192 |  |  |  | 4,7 |
|  | Муфтовое резьбовое | 2,5 |  |  | - | - | G1/2-B Rc 1/2 |  | - |  | 31 | 90 | 21,5 | - | - | 1,3 |
|  | Под приварку встык |  |  |  | 12 |  | 19 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  | Фланцевое исп. 1 ГОСТ 12815 |  |  | 95 | 18 | 65 | - | 47 | 14 |  | - | 122 | - | 14 | 4 | 2,7 |
|  | Фланцевое исп. 1 ГОСТ 12815 с ответными фланцами исп. 1 ГОСТ 12821 |  |  |  | 12 |  | 19 | - |  |  |  | 196 |  |  |  | 4,9 |
|  | Муфтовое резьбовое | 4,0 |  | - | - | - | G1/2-B Rc 1/2 |  | - |  | 31 | 90 | 21,5 | - | - | 1,3 |
|  | Под приварку встык |  |  |  | 12 |  | 19 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  | Фланцевое исп. 2 ГОСТ 12815 |  |  | 95 | 18 | 65 | - | 39 | 14 |  | - | 122 | - | 14 | 4 | 2,7 |
|  | Фланцевое исп. 2 ГОСТ 12815 с ответными фланцами исп. 3 ГОСТ 12821 |  |  |  | 12 |  | 19 | - |  |  |  | 196 |  |  |  | 4,9 |
| 20 | Муфтовое резьбовое | 1,6 | 100 | - | - | - | G3/4-B Rc 3/4 | - | - | 104 | 31 | 90 | 21,5 | - | - | 1,9 |
|  | Под приварку встык |  |  |  | 18 |  | 26 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  | Фланцевое исп. 1 ГОСТ 12815 |  |  | 105 |  | 75 | - | 58 | 14 |  | - | 118 |  | 12 | 4 | 3,7 |
|  | Фланцевое исп. 1 ГОСТ 12815 с ответными фланцами исп. 1 ГОСТ 12821 |  |  |  |  |  | 26 | - |  |  |  | 192 |  |  |  | 6,1 |
|  | Муфтовое резьбовое | 2,5 |  |  | - | - | G3/4-B Rc 3/4 |  | - |  | 31 | 90 | 21,5 | - | - | 1,9 |
|  | Под приварку встык |  |  |  | 18 |  | 26 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  | Фланцевое исп. 1 ГОСТ 12815 |  |  | 105 |  | 75 | - | 58 | 14 |  | - | 122 | - | 14 | 4 | 3,7 |
|  | Фланцевое исп. 1 ГОСТ 12815 с ответными фланцами исп. 1 ГОСТ 12821 |  |  |  |  |  | 26 | - |  |  |  | 196 |  |  |  | 6,3 |
|  | Муфтовое резьбовое | 4,0 |  | - | - | - | G3/4-B Rc 3/4 |  | - |  | 31 | 90 | 21,5 |  | - | 1,9 |
|  | Под приварку встык |  |  |  | 18 |  | 26 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  | Фланцевое исп. 2 ГОСТ 12815 |  |  | 105 |  | 75 | - | 50 | 14 |  | - | 122 | - | 14 | 4 | 3,7 |
|  | Фланцевое исп. 2 ГОСТ 12815 с ответными фланцами исп. 3 ГОСТ 12821 |  |  |  |  |  | 26 | - |  |  |  | 196 |  |  |  | 6,3 |
| 25 | Муфтовое резьбовое | 1,6 | 100 | - | - | - | G1-В | - | - | 100 | 34 | 130 | 25 | - | - | 2,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Rc 1 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Под приварку встык |  |  |  | 25 |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фланцевое исп. 1 ГОСТ 12815 |  |  | 115 | 20 | 85 | - | 68 | 14 |  | - | 158 | - | 12 | 4 | 4,2 |
|  | Фланцевое исп. 1 ГОСТ 12815 с ответными фланцами исп. 1 ГОСТ 12821 |  |  |  | 25 |  | 33 | - |  |  |  | 246 |  |  |  | 6,4 |
|  | Муфтовое резьбовое | 2,5 |  | - | - | - | G1-B |  | - |  | 34 | 130 | 25 | - | - | 2,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Rc 1 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Под приварку встык |  |  |  | 25 |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фланцевое исп. 1 ГОСТ 12815 |  |  | 115 | 20 | 85 |  | 68 | 14 |  | - | 162 | - | 14 | 4 | 4,4 |
|  | Фланцевое исп. 1 ГОСТ 12815 с ответными фланцами исп. 1 ГОСТ 12821 |  |  |  | 25 |  | 33 | - |  |  |  | 242 |  |  |  | 6,6 |
|  | Муфтовое резьбовое | 4,0 |  | - | - | - | G1-B |  | - |  | 34 | 130 | 25 |  | - | 2,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Rc 1 |  |  |  |  |  | ?n |  |  |  |
|  | Под приварку встык |  |  |  | 25 |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фланцевое исп. 2 ГОСТ 12815 |  |  | 115 | 20 | 85 | - | 57 | 14 |  | - | 162 |  | 14 | 4 | 4,4 |
|  | Фланцевое исп. 2 ГОСТ 12815 с ответными фланцами исп. 3 ГОСТ 12821 |  |  |  | 25 |  | 33 | - |  |  |  | 242 |  |  |  | 6,6 |

Основные габаритные и присоединительные размеры клапанов 15лс68нж PN1,6; 2,5; 4,0.